ТРЕТИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
 «АБИЛИМПИКС»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Зубной техник (Студенты, специалисты)

РАЗРАБОТАЛ

Национальный эксперт «Абилимпикс»

_________  __Ю.В. Саватеев ________

«____»  _____________ 2017

СОГЛАСОВАНО

Компания ________________

_________  _______________

«____»  _____________ 2017

| СОГЛАСОВАНО ООО «Всероссийское общество инвалидов» ______ ___________ (подпись) (ФИО) «___» ________ 2017 | СОГЛАСОВАНО ОООИ «Всероссийское общество глухих» ______ ______________ (подпись) (ФИО) «___» ________ 2017 | СОГЛАСОВАНО ОООИ «Всероссийское ордена Трудового красного Знамени общество инвалидов» ______ _____________ (подпись) (ФИО) «___» ________ 2017 | СОГЛАСОВАНО РОО «Клуб психиатров» ______ __________ (подпись) (ФИО) «___» ________ 2017 |
| --- | --- | --- | --- |

Москва, 2017

1. Введение, актуальность. Зубной техник — это непосредственный изготовитель различных зубных протезов, которые в дальнейшем устанавливает пациенту врач стоматолог - ортопед. Зубной техник работает в тесном сотрудничестве со стоматологом-ортопедом, делающим слепки зубов и устанавливающий готовые зубные протезы.

Зубной техник работает в зуботехнической лаборатории, в которой изготавливают различные виды зубных протезов, ортодонтических аппаратов, челюстно- лицевых аппаратов, шин, протезов глаза, носа, уха и других частей лица.

Если на первый взгляд кажется, что в этом деле нет ничего сложного, то при детальном рассмотрении оказывается, что от мастерства и профессионализма данного специалиста зависит весь успех протезирования. В современной ортопедии происходит быстрое развитие стоматологической техники, способов протезирования, а также материалов. Благодаря этому профессия "зубной техник" является более чем актуальной, а в связи с этим и хорошо оплачиваемой. К тому же данная профессия имеет и социальную значимость, возвращая пациентам здоровье и уверенность в себе.

Зубные техники специализируются (по видам протезов) в съёмном протезировании, ортодонтических аппаратах, несъемном протезировании, протезирование на имплантатах, оператор CAD/CAM систем. Современная зуботехническая лаборатория может быть организована как мануфактура, где над изготовлением одного протеза конкретному пациенту трудится от 3-х до 15 человек.

Несмотря на то, что производство зубных протезов и других устройств и приспособлений, изготавливаемых зубными техниками, работа техническая, зубных техников можно отнести к художникам или скульпторам так как любое изделие всегда индивидуально и моделируется в основном вручную. Каждое изделие должно быть: функциональным, точным и эстетичным. Требования к эстетике со стороны пациентов заставляют зубного техника владеть художественной моделировкой, цветопередачей.

Зубной техник – это перспективная работа. Человеческие зубы имеют склонность разрушаться, поэтому услуги этого специалиста будут востребованы всегда.

2. Задание:

1. Задание:

С помощью оттисков получить разборную модель из супер гипса IV класса и вспомогательную модель из гипса II класса. Подготовить разборную модель к моделированию воском. Отмоделировать цельнолитую композицию.

Время на выполнение задания: 6 часов.

3.Критерии оценки:

| № | Вид критерия | Начисляемые баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка рабочего места | 5 |
| 2 | Соблюдение техники безопасности при выполнении манипуляций | 5 |
| 3 | Наладка оборудования | 5 |
| 4 | Правильная последовательность этапов изготовления восковой конструкции | 5 |
| 5 | Соответствие анатомической форме | 5 |
| 6 | Правильность моделирования в вестибулярной норме | 5 |
| 7 | Правильность моделирования в оральной норме | 5 |
| 8 | Правильность моделирования в окклюзионной норме | 5 |
| 9 | Точность прилегания восковой композиции к уступу зуба | 5 |
| 10 | Аккуратность выполненной работы | 5 |
| 11 | Наличие экватора на восковых зубах | 5 |
| 12 | Свободное снятие восковой композиции с разборной модели | 5 |
| 13 | Наличие или отсутствие баланса восковой композиции | 5 |
| 14 | Наличие или отсутствие контактных пунктов с естественными зубами | 5 |
| 15 | Правильное нанесение компенсационного лака | 5 |
| 16 | Участки без штифта крепко соединены с цоколем модели. | 5 |
| 17 | Отсутствие щели между штампиком и цоколем модели; | 5 |
| 18 | Отсутствие люфта у штампика в любом направлении, в том числе и вращение вокруг оси штифта; | 5 |
| 19 | Отсутствие повреждений рабочей поверхности (сколы, поры и др.); | 5 |
| 20 | Край уступа заканчивается по линии зубодесневого желобка или кармана; | 5 |
| Итого: | 100 |

Особые условия:

- при наличии участников с нарушением слуха – обязательно присутствие сурдопереводчика;

- при наличии участников с нарушением зрения – задание распечатывается на брайле или озвучивается участнику.

Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью. Адаптация заданий заключается в увеличении времени выполнения заданий.

4. Инфраструктурный лист (то оборудование и материалы, которые должны предоставить организаторы при проведении соревнований)

Предоставляемые материалы:

1) готовая разборная модель;

2) воскотопка для плавления воска;

в) электрошпатель для моделировки анатомической формы зуба;

4) воск моделировочный Renfert;

5) лак компенсационный Yetti;

6) жидкость изолирующая Picosept;

7) воск погружной Renfert;

8) воск пришеечный Renfert;

9) зубы антагонистов;

10) цемент стеклоиномерный для ремонта гипсовой модели Фуджи +.

11) оттиск из силикона,

12) оттиск из алигината,

13) гипс 4 класса,

14) гипс 2 класса,

15) бипины для разборной модели,

16) УЗС 3.0 ПИН для сверления гипса,

17) бор машина Мaraton,

18) фрезы для подготовки модели,

Предоставляемое на площадке оборудование:

1. Стол зуботехнический (стол)

2. Стул с лифтом вращающийся

3. Стол для работы с гипсом

4. Стол для Пиндекс машины

5. Дополнительное освещение рабочей части стола

6. Электросеть 2 розетки.

5. Toolbox. Список оборудования, которое необходимо иметь

а) спецодежда - пижама медицинская;

б) защитные очки;

в) моделировочный инструментарий;

г) электрошпатель.

6. Описание специфики освоения компетенции

Описание:

а) Участнику разрешается пользоваться только теми материалами, которые предоставлены организаторами конкурса.

Участнику разрешается заявить о собственных инструментах экспертам до начала соревнований, однако эксперт может отказать участнику использовать свои инструменты, которые могут принести ему преимущество.

б) В случае выхода из строя инструментария, по требованию участника можно произвести его замену.

в) Соблюдать технику безопасности при выполнении манипуляций.

г) Наличие индивидуальных средств защиты (пижама медицинская, колпак).

д) Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители информации, а также иметь доступ к сети интернет во время выполнения работы

е) Судьи определяют рассадку до начала конкурса.

ж) Участники должны следовать указаниям судей в случае обнаружения дефектов в оборудовании.

з) Участники должны уведомить судей, когда завершат выполнение задания.

Техника безопасности

Перед началом работы:

Надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов халата (костюма). Подготовить необходимые для выполнения предстоящей работы средства индивидуальной защиты и инструмент, проверить их исправность.

Осмотреть рабочее место, убрать все лишнее. Проверить состояние пола, вытереть, если он скользкий или мокрый.

Проверить наличие защитного заземления на оборудовании, исправность защитных ограждений и приспособлений (экранов, щитков и т.д.).

Проверить достаточность освещенности рабочей зоны.

Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на рабочем месте, также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты необходимо немедленно сообщить экспертам соревнований и не приступать к работе до их устранения.

Во время работы:

Во время работы не отвлекаться самому и не отвлекать других посторонними занятиями.

При эксплуатации оборудования выполнять требования, изложенные в инструкциях по их эксплуатации.

В случае аварийной ситуации:

При возникновении аварийной обстановки отключить работающее оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить эксперту соревнований о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями.

При пожаре или возгорании немедленно сообщить эксперту.

Если кто то из участников пострадал в результате аварийной обстановки или несчастного случая немедленно сообщить об этом эксперту.

Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании, по возможности, оказать первую помощь, следуя указаниям «Инструкции по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях» (И 01-2014).

После окончания работы:

Отключить оборудование.

Привести в порядок рабочее место.

Обо всех обнаруженных во время работы недостатках

Сообщить эксперту соревнований.

Разработал: Главный эксперт компетенции «Зубной Техник»

Саватеев Юрий Вячеславович

89022095914

sawa077@mail.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с воскотопкой

- Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе с воскотопкой допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, прошедшие инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - При работе с воскотопкой следует соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе с воскотопкой возможно воздействие на работающих следующих вредных факторов:

- ожоги тела жидким воском (в том числе и в течение примерно 30 минут после выключения);

- поражения электрическим током при отсутствии заземления корпуса.

1.4  При работе с воскотопкой должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, колпак, защитные очки.

1.5 В лаборатории должна быть мед. аптечка.

1.6 Работающий обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7 Работающий  должен соблюдать правила ношения спецодежды.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду и тщательно заправить волосы под колпак.

2.2. Разместить воскотопку на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности, обеспечив свободный доступ к его органам управления, индикации, разъемам, а также сетевой розетке.

2.3. Подключить разъем кабеля к соответствующему разъему на блоке управления.

2.4. Осмотреть воскотопку и проверить исправную ее работу.

2.5. Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Запрещается передвигать воскотопку при работе.

3.2. Остерегаться прикосновения к разогретым краям восковой ванночки.

3.3. При работе использовать только дентальные воска. Запрещается заполнять воскотопку другими материалами.

3.4. Не заполнять полностью ванночку воскотопки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При неисправной работе воскотопки, а также нарушении заземления ее корпуса прекратить работу, отключить от сети, дождаться остывания в течение 30 минут и  устранить неисправность.

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о нем администрации и принять все меры по его ликвидации.

4.3. При получении травмы  или ожога сообщить зав. лабораторией, оказать первую мед. помощь пострадавшему.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Отключить воскотопку.  После остывания следует привести рабочее место в порядок.

5.2. Провести влажную уборку помещения и выключить вентиляцию.

5.3. Снять спецодежду. Тщательно вымыть руки с мылом.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе с электрошпателем зуботехническим

1. Общие требования безопасности

  - К самостоятельной работе с электрошпателем допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, прошедшие инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - При работе с электрошпателем следует соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

  - При работе с электрошпателем возможно воздействие на работающих следующих вредных факторов:

- ожоги тела и глаз расплавленным воском;

- поражения электрическим током при отсутствии заземления корпуса.

1.4  При работе с электрошпателем должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, колпак, защитные очки.

1.5 В лаборатории должна быть мед. аптечка.

1.6 Работающий обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7 Работающий  должен соблюдать правила ношения спецодежды.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду и тщательно заправить волосы под колпак.

2.2. Разместить электрошпатель на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности, обеспечив свободный доступ к его органам управления, индикации, разъемам, а также сетевой розетке.

2.3. Подключить разъем кабеля к соответствующему разъему на блоке управления.

2.4. Осмотреть электрошпатель и проверить исправную ее работу.

2.5. Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. При размещении ручки-насадки электрошпателя исключить возможность касания разогретым наконечником сетевого провода.

3.2. Остерегаться прикосновения к нагретой ручке-насадке и попадания расплавленного воска на открытые участки кожи.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При неисправной работе электрошпателя, а также нарушении заземления его корпуса прекратить работу, отключить от сети и  устранить неисправность.

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о нем администрации и принять все меры по его ликвидации.

4.3. При получении травмы  или ожога сообщить зав. лабораторией, оказать первую мед. помощь пострадавшему.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Отключить электрошпатель.  После его остывания следует привести рабочее место в порядок.

5.2. Провести влажную уборку помещения и выключить вентиляцию.